## Slide 1
부패방지종합정보시스템 네트워크 구성도
전산센터
외부망
전산센터
내부망
청렴포털WEB#1
웹방화벽#1
백본#1
L4#1
웹방화벽
#2
백본#2
L4#2
내부
백본#1
L4#1
내부
백본#2
L4#2
부패방지WEB#1
부패방지WAS#1
문서관리
서버
부패방지DB#1
검색 서버
PDF변환 서버
블랙마킹변환서버
SAN 스토리지
SAN
스위치 #2
SAN
스위치 #1
내부
방화벽#1
내부
방화벽#2
백본#1
백본#2
외부망백본
방화벽
L4
L4
방화벽
내부망백본
망연계
중계서버#1
망연계
중계서버#2
망연계
중계서버#3
망연계
중계서버#4
망연계
스토리지
청렴포털
WEB#2
부패방지WEB#2
부패방지WAS#2
통계분석서버
연계
서버
2,3차 년도 사업
2차 년도 사업
G-Cloud
망연계 시스템
부패방지DB#1
G-Cloud
Storage Area Network

## Slide 2
부패방지종합정보시스템 H/W 구성도
외부망 (DMZ)
hostname | ncpweb01
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
신고자
청렴포탈 WEB
행정망
업무담당자
어플리케이션 영역
hostname | ncpweb02
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncpdb01
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncpwas01
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncpdb02
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
솔루션 영역
hostname | ncpdocm
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncppdfc
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncpsrch
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
hostname | ncpstrg
model | 
cpu | 4 core
memory | 16 GB
disk | 300 GB * 3 EA
부패방지 WEB
부패방지 WAS
부패방지 DB#1
부패방지 DB#2
문서관리서버
검색서버
PDF변환서버
블랙마킹변환서버
스토리지
10TB
인터넷망
행정망
외부망 연계시스템
행정망 연계시스템
행정안전부
정부인증관리시스템
행정안전부
정부디렉토리시스템
행정안전부
행정표준코드시스템
법제처
입법지원시스템
법제처
국가법령정보센터
도로명주소시스템
청렴연수원
청렴교육시스템
Siren24
국민권익위원회
국민신문고
국민권익위원회
온나라시스템

## Slide 3
부패방지종합정보시스템 H/W 구성도
외부망 (DMZ)
청렴포탈 WEB
행정망
어플리케이션 영역
부패방지 WEB
부패방지 WAS
부패방지 DB#1
부패방지 DB#2
어플리케이션 영역
문서관리서버
검색서버
PDF변환서버
블랙마킹변환서버
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
공개용 web | JBOS Apache 2.4
응용 Program | 청렴포탈 Web
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
공개용 web | JBOS Apache 2.4
한글편집기 | DOCU-word CS
Grid솔루션 | 리얼그리드 JS
PDF Viewer | ezPDF WebViewer
응용 Program | 부패방지 Web
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
공개용 was | RedHat Enterprise Linux 6.4
Reporting Tool | Crownix Report 6.0
PKI | KSignCASE for Web v3.5
개인정보비실벽화 | IDENTITY SHIELD
응용 Program | 부패방지 App
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
공개용 DBMS | CUBRID 9.36
DB암호화 | KSignSecureDB v1.5
DB접근제어 | 
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
공개용 DBMS | CUBRID 9.36
DB암호화 | KSignSecureDB v1.5
DB접근제어 | 
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
문서관리솔루션 | ECM
공개용 OS | RedHat Enterprise Linux 6.4
서버백신 | Clam AV
서버보안 | Secuve TOS
검색솔루션 | Search Formula-1 STD
windows OS | Windows Server 2012
서버백신 | V3
서버보안 | Secuve TOS
MS office | 
아래한글 | 
Pdf변환솔루션 | ePapyrus PDF Gateway v8.0
windows OS | Windows Server 2012
서버백신 | V3
서버보안 | Secuve TOS
블랙마킹솔루션 | ezPDF BlackMarking

## Slide 4
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 1/15)
정보인프라 용량산정(1/11)
정보인프라 적정용량 산정은 표준화된 기준 방법론(정보시스템 하드웨어 규모산정 지침”, TTA)을 준용하며, 웹, 응용, 데이터베이스의 각 시스템 계층이 분리된 3-tier 모형을 적용함
용량산정 참조모델
주1) 용량산정 참조모델: 정보시스템 하드웨어 규모산정 지침”(TTA, 2008.12.19)에서 시스템 아키텍처에 따라 표준화한 가중치 보정 모델
용량산정
참조모델 주1)
참조 모델 1
참조 모델 2
참조 모델 3
용량산정
적용 참조모델

## Slide 5
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 2/15)
용량산정 서버모델
구분 | 통합 서버 | 개별 서버
개요 | 물리적으로 하나로 구성되어 있는 서버 내부에 여러 개의 OS를 설치하여 독립적인 서버로 운영할 수 있는 구성 방법임 | 일반적으로 구성하는 방법으로 하나의 물리적인 서버에 하나의 OS를 설치하여 한 개의 업무를 운영할 수 있는 구성 방법임
특징 | 분할되어 있는 영역은 개별 시스템 기능 수행 분할 영역은 독립적인 CPU, I/O 등의 자원을 가짐 특정 영역의 시스템 자원 부족 시 여유가 있는 시스템 자원을 할당 받아 운영 가능 주로 대용량 업무 서버 사용(SAP ERP 서버, DB 서버 등 메인 업무서버) | 분할되어 있는 영역은 개별 시스템 기능 수행 단독 솔루션 서버(WEB, WAS, SSO, 검색 등) 소형업무서버, 파일 서버
장점 | 서버 유연성, 가용성 및 확장성의 증대 적절한 CPU, Memory, I/O의 동적 배분 다수 업무를 한 시스템에서 독립적으로 운영가능 장비관리의 효율성 공간 절약 | 분리 운영으로 물리적인 장애에 대한 타 시스템의 영향을 최소화 할 수 있음
단점 | 통합서버 장애 시 모든 서비스의 중단 가능성 통합적인 구성으로 인해 물리적인 장애의 파급효과 있음 | 분리 운영으로 인한 서버수의 증대 서버 자원간의 공유가 불가능 서버 수 증가로 인한 관리 및 운영상의 문제점 발생 장애발생이 해당 서비스 중단
부패방지종합시스템의 운영과 향후 다양한 서비스의 추가와 그에 따른 정보화 지원이 필요할 것으로 예상되므로 서버의 유연성, 가용성 및 확장성 등을 고려하여 통합서버 구성이 바람직함
정보인프라 용량산정(2/11)

## Slide 6
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 3/15)
정보인프라 용량산정(3/11)
용량산정 전제사항
적용환경
기초데이터
산정 기준
용량산정
고려항목
기본적으로 OLTP(On Line Transaction Processing) 환경이며 부분적으로 배치작업을 포함하는 환경
웹 기반 환경
관계형 데이터베이스(RDBMS) 적용 환경
부패방지종합시스템 업무사용자 산정
- 국민권익위원회 인원총계와 청탁금지/공익신고 대상인 공공기관, 지방자치단체(교육기관 포함), 공직유관기관을 포함
5대 신고영역(부패신고, 공익신고, 복지·보조금 부정수급 신고, 행동강령 위반, 청탁금지신고) 통계 적용
- 부패신고 : 3,572 건
- 공익신고 : 3,214건
- 복지·보조금 : 718건
- 행동강령 위반 : 1,830건
- 청탁금지 : 90건
- 공공기관 공익신고(5년 평균) : 547,348건
국민권익위원회 업무처리를 반영
- 부패방지 시책평가, 행동강령 운영실적, 부패방지 영향평가, 청렴도 측정, 청렴교육 이행실적, 부패공무원/비위면직자 현황
포털사용자(대국민 이용자) 산정
- 일일 비회원 접속자수(2016년 인터넷 사용자 추정치 0.1%)
빈번한 일자의 처리 건수와 빈번한 시간대의 처리 건수를 고려한 가중치(Peak Day 보정, Peak Time 보정)
하나의 업무처리를 위해 필요한 트랜잭션
권장 TPC-C 대비 부하율의 적용(Read 위주, Write 위주, Read & Write 위주, 어플리케이션)
메모리에 대한 시스템 OS, 어플리케이션, DBMS, 메모리 여유율에 대한 항목
디스크에 대한 운영체제, 어플리케이션, DBMS, 파일시스템 오버헤드, 여유율 등에 대한 항목
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함

## Slide 7
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 4/15)
구분 |  | 기초데이터 가정 | 
부패방지 종합 정보시스템 | DB용 서버 |  | ※ 공공기관/지자체/공직유관기관 - 부패방지담당자(기관 당 3명) - 청탁금지/공익신고 대상기관 - 포털 사용자 산정 시 제외
 | WAS용 서버 |  | ※ 5대 영역 신고건수(평균) - 부패신고 : 3,572 건 - 공익신고 : 3,214건 - 복지·보조금 : 718건 - 행동강령 위반 : 1,830건 - 청탁금지 : 90건 ※ 2017년 1분기 국민권익위원회 통계자료 인용
 | WEB용 서버 |  | ※ 업무처리 산정기준 - 대상기관 : 5년 평균 - 영향평가 : 5년 평균 - 청렴교육 이행실적 : 집합/온라인 - 부패공무원 : 5년 평균 ※ 일일 비회원 접속자수는 2016년 인터넷 사용자 추정치의 0.1%가정
구분 | 기관수 | 인원총계 | 동시사용
국민권익위원회 | 1 | 500 | 10%
공공기관,지자체,유관기관 | 40,000 | 40,000 | 10%
합계 | 40,001 | 40,500 | 10%(4,050명)
구분 | 기관수 | 신고건수 | 동시사용
국민권익위원회 | 1 | 9,424 | 10%
공공기관,지자체,유관기관 | 40,000 | 5,473 | 10%
합계 | 40,001 | 14,897 | 10%(1,489명)
구분 | 기관수 | 건수 | 인원수 | 동시사용
부패방지 시책평가 | 270 | - | - | 10%
행동강령 운영실적 | 1,293 | - | - | 10%
부패방지 영향평가 | - | 1,677 | - | -
청렴도 측정평가 | 624 | - | - | -
청렴교육 이행실적 | - | - | 23,560 | -
부패공무원/비위면직자 | - | - | 369 | -
합계 | 2,264 | 1,677 | 23,929 | 10%(156명)
구분 | 발급계정 | 인원수 | 동시사용
기존 정보시스템 | 2,500 | - | 10%
일일 비회원 접속자수 | - | 31,707 | 10%
합계 | 2,500 | 31,707 | 10%(3,420명)
1
부패방지종합시스템 업무사용자 산정
2
신고건수 산정 : 5대 영역의 5년간 평균 신고건수로 산정
3
입력건수 산정 : 국민권익위원회 업무처리를 반영
4
포털 사용자 산정 : 기존 정보시스템 발급계정 및 일일 비회원 접속자수를 반영
※ 공공기관, 지자체, 유관기관 신고현황은 공익신고만 해당(기타 통계 부재)
정보인프라 용량산정(4/11)

## Slide 8
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 5/15)
공공기관 부패방지처리시스템 H/W 용량산정
사용자수 예측
1
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 비고
 | 사용자수 | 사용자수 | 사용자수 | 사용자수 | 
공공기관 업무서버 | 1,250 | 1,450 | 3,500 | 6,200 | - 1단계 : 시책평가 대상기관 250개 - 2단계 : 부패영향평가기관 290개 - 3단계 : 청렴도 평가기관 700개 - 4단계 : 실태조사 대상기관 1,200개 * 1개 기관당 5 User 적용
CPU 용량산정
2
구분 | 항목 | 입력범위 | 공공기관 WEB
기본 | 1. 전체사용자수 |  | 1,797
 | 2. 동시사용자수 |  | 179
 | 3. 사용자당 오퍼레이션수 | 3 ~ 6 | 3
보정 | 4. 인터페이스 부하보정 | 2% ~ 10% | 5%
 | 5. 피크타임 부하보정 | 20% ~ 50% | 30%
 | 6. 클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 30%
 | 7. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(OPS) |  | - | 1,186
구분 | 항목 | 입력범위 | 공공기관 WAS
기본 | 1. 전체사용자수 |  | 1,797
 | 2. 동시사용자수 |  | 179
 | 3. 사용자당 오퍼레이션수 | 3 ~ 6 | 4
보정 | 4. 인터페이스 부하보정 | 2% ~ 10% | 5%
 | 5. 피크타임 부하보정 | 20% ~ 50% | 30%
 | 6. 클러스터 보정 | 30% ~ 50% | 30%
 | 7. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(OPS) |  | - | 1,581
※ 2018년 공공기관 업무처리시스템 전체사용자 1,250명 보정(공공기관 평균 신고건수 547건) 후 결과값 적용(1,797)
정보인프라 용량산정(5/11)

## Slide 9
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 6/15)
공공기관 부패방지처리시스템 H/W 용량산정
구분 | 항목 | 입력범위 | 공공기관 WEB
기본 | 1. 시스템 영역 |  | 2,048
 | 2. 사용자당 필요메모리 | 0.5MB ~ 1.5MB | 1
 | 3. 동시사용자수 | - | 179
보정 | 4. 버퍼캐쉬 보정 | 20% ~ 30% | 25%
 | 5. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(MB) |  | - | 3,606
메모리 용량산정
3
구분 | 항목 | 입력범위 | 공공기관 WAS
기본 | 1. 시스템 영역 |  | 2,048
 | 2. 사용자당 필요메모리 | 0.5MB ~ 1.5MB | 1
 | 3. 동시사용자수 | - | 179
보정 | 4. 버퍼캐쉬 보정 | 20% ~ 30% | 25%
 | 5. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(MB) |  | - | 3,606
디스크 용량산정
4
항목(WEB서버) |  | 적용값
1. 시스템 OS 영역 |  | 1,000
2. 응용프로그램 영역 |  | 3,000
3. SWAP 영역 |  | 34,503
4. 파일시스템 오버헤드 |  | 10%
5. 시스템 디스크 여유율 |  | 30%
6. 데이터 디스크 여유율 |  | 30%
7. 데이터 영역 |  | 20,000
8. 백업 영역 |  | 0
9. RAID 여유율 |  | 30%
산정결과(MB) | 시스템 Disk | 55,059
공공기관 부패방지처리시스템 H/W 용량산정
구분 | 용도 | 수량 | 2018년 |  |  | 2019년 |  |  | 2020년 |  |  | 2021년 |  | 
 |  |  | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB)
공공기관 | 공공기관 WEB서버 | 2 | 1,186 | 3,606 | 55,059 | 1,186 | 3,606 | 55,059 | 2,635 | 4,491 | 73,757 | 4,257 | 5,981 | 124,650
 | 공공기관 WAS서버 | 2 | 1,581 | 3,606 | 55,059 | 1,581 | 3,606 | 55,059 | 3,275 | 4,601 | 95,884 | 5,534 | 7,776 | 162,045
정보인프라 용량산정(6/11)

## Slide 10
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 7/15)
CPU 용량산정 기준
항목 | 고려요소
총 사용자 수 | 전체 사용자
동시사용자 수 | 소프트웨어나 시스템을 네트워크 상에서 동시에 사용하는 사용자
분당 트랜잭션 수 | 대상서버에서의 분당 트랜잭션 발생 추정치의 합
기본 tpmC 보정 | 최적의 환경에서 측정한 tpmC 수치를 실 환경에 맞게 적용하기 위한 보정
피크타임 부하 보정 | 업무의 효율화와 성능에 의한 정확하고도 즉각적인 결과 값을 얻기 위해서 Peak Time을 기준으로 하여 시스템을 산정 시스템은 일반적으로 평상시보다 Peak Time에 약 50~100% 정도 과중한 로드를 받게 되므로 이를 고려하여 가중치를 적용함
데이터베이스 크기 보정 | 데이터베이스 테이블의 레코드 건수와 전체 데이터베이스 볼륨을 고려한 보정 데이터베이스 크기에 따라 가중치는 db에 속한 가장 큰 테이블의 레코드 건수와 전체 DB의 볼륨을 고려하여 결정하며 같은 크기의 DB 경우에는 건수가 많은 쪽이, 같은 건수라면 DB볼륨이 큰 쪽이 큰 가중치를 갖게 됨 실제 업무시스템에 대한 세부적인 분석을 근거로 정확한 값이 도출되지 않을 경우, 가중치의 적용이 어려우므로 용량 산정치는 일반 값인 1.3을 적용함
어플리케이션 구조 보정 | 어플리케이션의 구조와 요구되는 응답 시간에 따른 성능 차이를 감안한 보정 어플리케이션 로직을 동일 서버에 포함하는지의 여부와 요구되는 응답 시간에 따른 비중 3-tier Client/Server 구성은 User Connection의 부하를 감소시켜 주며, 특별한 부하발생 가능성이 적기 때문에 가중치를 1 이하로 적용하고 요구되는 응답시간을 3초 이내로 하였을 경우 가중치를 부여하여야 하므로 최종 가중치는 1로 설정함
어플리케이션 부하 보정 | 온라인 작업을 수행하는 피크타임에 배치작업 등이 동시에 이루어지는 경우를 감안한 보정 온라인 작업을 수행하는 Peak time에 배치 작업 등을 수행하여야 하는 경우의 비중치 개략적인 적용을 수행하고자 하는 경우, 일반 값인 1을 적용
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함
정보인프라 용량산정(7/11)

## Slide 11
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 8/15)
CPU 용량산정 기준
항목 | 고려요소
클러스터 보정 | 다수 시스템이 클러스터로 구성될 때, 하나의 시스템에 장애가 발생하면 남아있는 시스템이 장애가 발생된 시스템의 응용프로그램을 모두 수행하고, 사용자들을 접속하게 됨 이 경우 시스템의 예비율이 없으면 업무가 가중되어 정상적인 운영이 어렵게 되므로 이에 대한 예비율을 두어야 함 일반적으로 상대 시스템의 100%를 두어야 하지만, 이는 비경제적이고 비효율적이므로 약 30%(단순) ~ 50%(복잡)까지의 예비율을 두어 시스템 장애 시 지속적이고도, 즉각적인 서비스를 가능하게 하기 위한 보정치
시스템 여유율 | 예기치 못한 업무의 증가 및 시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 30~50% 정도 적용
어플리케이션 인터페이스 부하 보정 | 서버가 타 서버와 통신하게 되는 경우 인터페이스에서 발생하는 부하율 10% 정도 적용
사용자당 Operation 수 | 사용자 한 사람이 분당 발생시키는 Operation 수로서 기초자료 조사 시 이를 확인하나 확인이 불가능할 경우, 통산 10개 정도로 가정
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함
정보인프라 용량산정(8/11)

## Slide 12
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 9/15)
메모리 용량산정 기준
항목 |  | 고려요소 | 비고
시스템 영역 | 운영체제 메모리 | 256~512Mb | 업무 환경 및 어플리케이션에 따라 적용하며 향후 사용자수 증가 및 어플리케이션을 감안하여 산정함
 | 어플리케이션 사용 메모리 | 512-4,096Mb | 
 | Cluster S/W 사용 메모리 | 64Mb | Cluster process의 영역(64MB로 지정), L4 Switch 이중화 경우는 Cluster S/W 설치하지 않으며, 메모리 영역 사용 않음
 | DBMS 사용 메모리 | 2,300MB | SGA 2,000MB, Background Process 300MB
사용자 연결 | DB connection 영역 | 동시사용자 X 1MB | DBMS의 connection 요청 시 메모리 영역에 생성되는 session 영역 (Connection 당 Process로 상주하기 때문에 약 1MB 정도) DB 연결영역은 어플리케이션 서버의 트랜잭션 요청을 처리하는 DB서버 영역
 | 사용자 메모리 | 동시사용자 X 0.5MB | 사용자가 서버에 연결될 경우 사용자와 서버간의 Session이 메모리상에서 생성되어 메모리 자원을 사용하게 되며 Session당 평균 0.2~1MB 정도의 메모리 자원을 차지하며, Session을 관리해주는 S/W에 따라 차지하는 자원의 규모가 다를 수 있음(JVM으로 연결될 경우 약 0.5MB이며, Socket 방식으로 연결될 경우에는 약 2~4MB)
시스템 관리자 영역 |  | 시스템 관리자 수*0.5MB | 
버퍼 캐시 |  | 전체 메모리의 10~35% | I/O wait가 발생하는 것을 방지하기 위해 메모리에 설정해 두는 버퍼 영역
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함
정보인프라 용량산정(9/11)

## Slide 13
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 10/15)
메모리 용량산정 기준
항목 | 고려요소 | 비고
클러스터 보정 | 전체 메모리의 5~40% | Master & Replication의 클러스터 부하율은 1.05 High-availability(Active & Stand by)의 클러스터 부하율은 1.2 Parallel DB(A-A) 클러스터 구성 부하율은 1.4
여유율 | 전체 메모리의 30% | 예기치 못한 업무의 증가 및 시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 20~50%정도를 적용 (안정적인 시스템의 운영을 위해 최대 CPU 사용량을 70%이하로 유지할 것을 권장하며, 따라서 시스템 여유율을 30%로 지정)
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함
정보인프라 용량산정(10/11)

## Slide 14
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 11/15)
디스크 용량산정 기준
항목 | 고려요소 | 비고
운영체제 | 2,048MB | 운영체제를 위한 용량은 Unix 운영체제가 설치되는 file system 영역 (2.048MB 로 지정)
어플리케이션 영역 | 어플리케이션 요구량 | 어플리케이션 영역은 설치될 어플리케이션이 저장되는 영역 (어플리케이션에 따라 용량이 다를 수 있으며, 또한 어플리케이션의 개수에 따라서 다를 수 있음)
SWAP 영역 | 메모리의 2배 | 시스템 장애 시 Dump 역할 수행과 메모리 대용의 효율적인 Swapping을 수행하기 위한 작업공간
파일시스템 오버헤드 | 10% | 일반 사용자 관리영역을 위한 슈퍼유저의 관리공간 및 I-node Overhead, 수퍼블럭, 실린더그룹 등 파일관리 공간
시스템 여유율 | 30% | 예기치 못한 업무의 증가 및 시스템의 안정된 운영을 위한 보정으로 20~50% 정도를 적용 (안정적인 시스템의 운영을 위해 최대 cpu 사용량을 70% 이하로 유지할 것을 권장하며, 따라서 시스템 여유율을 30%로 지정)
데이터 영역 | 시스템 로그 등 로컬데이터 | 로컬서버에 저장되어야 하는 로컬 데이터
백업 영역 | 별도 백업 시스템으로 통합 | 데이터와 데이터의 변경내용 정보 등의 백업을 위한 공간
RAID 여유율 | RAID: 100%, RAID5: 25% | RAID 디스크가 도입될 경우 데이터 보호를 위한 패러티 영역으로 사용되는 공간을 위한 보정
인프라의 용량은 CPU, 메모리, 디스크, 스토리지 등 네 가지 측면에서 산정하며, 각 서버의 역할 및 기능에 따라 별도의 용량산정 기준을 적용함
정보인프라 용량산정(11/11)

## Slide 15
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 12/15)
CPU 용량산정 결과
H/W 용량산정의 기준이 되는 사용자 수를 기초데이터(업무사용자, 신고건수, 입력건수, 포털 사용자)를 기준으로 동시사용자, 오퍼레이션 수 등을 적용하여 산정함
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지WEB
기본 | 1. 전체사용자수 |  | 기초 데이터
 | 2. 동시사용자수 |  | 9,115
 | 3. 사용자당 오퍼레이션 수 | 3 ~ 6 | 3
보정 | 4. 인터페이스 부하보정 | 2% ~ 10% | 5%
 | 5. 피크타임 부하보정 | 20% ~ 50% | 30%
 | 6. 시스템 여유율 | 30% ~ 50% | 30%
산정결과(OPS) |  | - | 55,456
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지DB
기본 | 1. 전체사용자수 |  | 기초 데이터
 | 2. 동시사용자수 |  | 9,115
 | 3. 사용자당 트랜잭션수 | 3 ~ 5 | 3
 | 4. 분당 트랜잭션수 | - | 27,345
보정 | 5. 기본 tpmC 보정 | 20% ~ 30% | 30%
 | 6. 피크타임 부하보정 | 20% ~ 50% | 40%
 | 7. 데이터베이스 크기보정 | 0% ~ 50% | 30%
 | 8. 어플리케이션 구조보정 | 10% ~ 100% | 40%
 | 9. 어플리케이션 부하보정 | 30% ~ 120% | 70%
 | 10. 클러스터 보정 | 0% ~ 50% | 30%
 | 11. 시스템 여유율 | - | 20%
산정결과(tpmC) |  | - | 182,930
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지WAS
기본 | 1. 전체사용자수 |  | 기초 데이터
 | 2. 동시사용자수 |  | 9,115
 | 3. 사용자당 오퍼레이션 수 | 3 ~ 6 | 4
보정 | 4. 인터페이스 부하보정 | 2% ~ 10% | 5%
 | 5. 피크타임 부하보정 | 20% ~ 50% | 30%
 | 6. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(OPS) |  | - | 73,941
정보인프라 용량산정 결과(1/4)

## Slide 16
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 13/15)
메모리 용량산정 결과
부패방지종합시스템의 동시 사용자 수를 기준으로 시스템영역, 사용자 당 필요메모리 등 평균값을 적용하여 메모리용량을 산정함
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지WEB
기본 | 1. 시스템 영역 |  | 2,048
 | 2. 사용자당 필요메모리 | 0.5MB ~ 1.5MB | 1
 | 3. 동시사용자수 | - | 9,115
보정 | 4. 버퍼캐시 보정 | 20% ~ 30% | 25%
 | 5. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(MB) |  | - | 18,139
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지WAS
기본 | 1. 시스템 영역 |  | 2,048
 | 2. 사용자당 필요메모리 | 0.5MB ~ 1.5MB | 1
 | 3. 동시사용자수 | - | 9,115
보정 | 4. 버퍼캐시 보정 | 20% ~ 30% | 25%
 | 5. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(MB) |  | - | 18,139
구분 | 항목 | 입력범위 | 부패방지DB
기본 | 1. 시스템 영역 |  | 2,048
 | 2. 사용자당 필요메모리 | 0.5MB ~ 1.5MB | 1
 | 3. 동시사용자수 | - | 9,115
보정 | 4. 버퍼캐시 보정 | 20% ~ 30% | 25%
 | 5. 시스템 여유율 | - | 30%
산정결과(MB) |  | - | 18,139
정보인프라 용량산정 결과(2/4)

## Slide 17
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 14/15)
디스크 용량산정 결과
부패방지종합정보시스템의 예상 디스크용량을 기준으로 SWAP영역, 데이터영역 등 평균값을 적용하여 디스크용량을 산정함
항목(WEB서버) |  | 적용 값
1. 시스템 OS 영역 |  | 1,000
2. 응용프로그램 영역 |  | 3,000
3. SWAP 영역 |  | 34,503
4. 파일시스템 오버헤드 |  | 10%
5. 시스템 디스크 여유율 |  | 30%
6. 데이터 디스크 여유율 |  | 30%
7. 데이터 영역 |  | 20,000
8. 백업 영역 |  | 0
9. RAID 여유율 |  | 30%
산정결과(MB) | 시스템 Disk | 55,059
 | 데이터 Disk | 37,180
항목(WAS, DB서버) |  | 적용 값
1. 시스템 OS 영역 |  | 1,500
2. 응용프로그램 영역 |  | 4,000
3. SWAP 영역 |  | 19,585
4. 파일시스템 오버헤드 |  | 10%
5. 시스템 디스크 여유율 |  | 30%
6. 데이터 디스크 여유율 |  | 30%
7. 데이터 영역 |  | 30,000
8. 백업 영역 |  | 0
9. RAID 여유율 |  | 30%
산정결과(MB) | 시스템 Disk | 35,871
 | 데이터 Disk | 55,770
정보인프라 용량산정 결과(3/4)

## Slide 18
부패방지종합정보시스템 용량산정근거 (부패방지정보시스템 BPR/ISP 자료 15/15)
구분 | 용도 | 수량 | 2018년 |  |  | 2019년 |  |  | 2020년 |  |  | 2021년 |  | 
 |  |  | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB) | OPS/tpmC | 메모리(MB) | Disk(MB)
외부망 | 국가청렴포털 WEB #1 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
 | 국가청렴포털 WEB #2 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
내부망 | 부패방지 WEB #1 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
 | 부패방지 WEB #2 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
 | 부패방지 WAS #1 | 1 | 73,941 | 18,139 | 91,641 | 88,729 | 21,766 | 109,969 | 106,474 | 26,119 | 131,962 | 127,768 | 31,342 | 158,354
 | 부패방지 WAS #2 | 1 | 73,941 | 18,139 | 91,641 | 88,729 | 21,766 | 109,969 | 106,474 | 26,119 | 131,962 | 127,768 | 31,342 | 158,354
 | 부패방지 DB #1 | 1 | 182,930 | 18,139 | 91,641 | 219,516 | 21,766 | 109,969 | 263,419 | 26,119 | 131,962 | 316,102 | 31,342 | 158,354
 | 부패방지 DB #2 | 1 | 182,930 | 18,139 | 91,641 | 219,516 | 21,766 | 109,969 | 263,419 | 26,119 | 131,962 | 316,102 | 31,342 | 158,354
 | 검색서버 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
 | 문서관리서버 | 1 | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823 | 95,827 | 31,342 | 159,387
 | PDF변환서버 | 1 | 73,941 | 18,139 | 91,641 | 88,729 | 21,766 | 109,969 | 106,474 | 26,119 | 131,962 | 127,768 | 31,342 | 158,354
 | E-Book변환서버 | 1 | 73,941 | 18,139 | 91,641 | 88,729 | 21,766 | 109,969 | 106,474 | 26,119 | 131,962 | 127,768 | 31,342 | 158,354
 | 분석서버 | 1 |  |  |  | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823
 | 통계서버 | 1 |  |  |  | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686 | 79,856 | 26,119 | 132,823
 | 연계서버 | 1 |  |  |  |  |  |  | 55,456 | 18,139 | 92,239 | 66,547 | 21,766 | 110,686
 | NAS 스토리지 | 1 |  |  | 5 TB |  |  | 10 TB |  |  | 10 TB |  |  | 10 TB
 | SAN 스토리지 | 1 |  |  | 10 TB |  |  | 10 TB |  |  | 10 TB |  |  | 10 TB
4개년 H/W 상세 사양
외부망/업무망 서버로 구분하여 부패방지종합시스템에 필요한 H/W를 정리하고 비용을 산출함
※ 연 20% 정보시스템 사용자 수 증가(예상)
정보인프라 용량산정 결과(4/4)