## Slide 1
통합운영계 시스템 구축
아키텍처정의서
(인프라 1단계)
문서번호 | NOS-TAD-2501(아키텍처정의서)
작 성 자 | 정철하
작 성 일 | 2025.01.13
버 전 | V0.60

## Slide 2
문서 제•개정 내역
Document Information |  |  |  |  |  | 
프로젝트 이름: |  | 통합운영계 시스템 구축 |  |  |  | 
문서 ID: |  | NOS-TAD-1501(아키텍처정의서) |  |  | Project ID: | QBX-202412-001
작성자: |  | 정철하 |  |  | Document Version No: | 0.60
Title: |  | 이사 |  |  | Document Version Date: | 2025-01-13
검토자: |  |  |  |  | Review Date: | 
Version History |  |  |  |  |  | 
Ver. No. | Ver. Date | Revised By | Reviewed By | Description |  | 
0.60 | 2025-01-13 | 정철하 |  |  |  | 
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 3
차세대 운영 환경 인프라 정의
1.
서버 구성 내역 정의
2.
스토리지 내역 정의
3.
네트워크 구성 방안 정의
4.

## Slide 4
1. 차세대 운영 환경 인프라 정의
차세대 운영 환경 시스템은 FrameQ 아키텍처 기반 시설로서 기술적 이슈 없이 전사 운영을 위한 인프라 입니다.
출처 : https://people.redhat.com/bhinson/presentations/openshift/OpenShift-Virtualization-Technical.pdf
항목 | Control Planes | Worker nodes
역할 | 클러스터 관리 및 상태 유지. | 애플리케이션 실행 및 네트워크 트래픽 처리
구성요소 | API server, etcd, Scheduler, controller, Manager 등 | Kubelet, kuve-Proxy, Container Runtimes, Pod 등
작동대상 | 클러스터 전반의 제어 및 유지 관리. | 애플리케이션 워크로드 실행. (FrameQ 운용)

## Slide 5
 HEnergy 통합운영계/통합정보 시스템 구성도
외부 L3 스위치
SAN Switch
(Brocade
24 Port)
INT(내부) L4 #1, #2
(PAS-K5200, 내부 1 arm)
방화벽 #1, #2
BLUEMAX NGF 2100B (20C/32G )
웹 방화벽
WEBFRONT-K5600(12C/32G)
백본 Switch #1, #2
TiFRONT-BS9805
관리 (Control Planes)
가상화 운영/개발/검증(Worker)
DL560 G11 ( 4P 128C/1T mem , VM 구성) * 5
총 640C / 5T Mem 가상화
DL380 G11 ( 2P 24C/64G Mem, Bare Metal) * 2
DB 운영 (HA)
DB 개발
DL380 G10 ( 2P 16C, Bare Metal) * 2
DELL R640
( 1P 12C )
통합운영계/통합정보 시스템
DELL R640
( 1P 8C )
DB 검증
VSPE590H 운영 스토리지
(115TB ,Hitachi VSP E590)
SSD 41T - Block 41TB(boot)
NLSAS 74T - Block 44TB(Data), NAS 30 TB
2. 서버 구성 내역 정의 > 시스템 구성도
서버/DB 접근제어
DL380 G11 ( 2P 24C/64G Mem, Bare Metal) * 2
DELL OEM R350 Server
/ DS2100-R6
DMZ L4 #1, #2
(PAS-K5200 , 외부 in-Line)
74TB
41TB
106TB
VSPE590H 백업 스토리지
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 6
 HEnergy 운영/개발(검증) 시스템 네트워크 분리 구성도
DMZ | 내부 | DMZ | 내부
OCP 관리 | 
Worker Node (DL560)
DMZ 운영 | DMZ 개발/검증
내부 운영 | 내부 개발/검증
DMZ 운영 | DMZ 개발/검증
내부 운영 | 내부 개발/검증
개발DB(R460)
내부 | 내부
내부 개발 | 내부 개발
172.17.3.37
검증DB(R460)
내부 | 내부
내부 검증 | 내부 검증
172.17.3.58
운영DB(DL380)
내부 | 내부
내부 운영 | 내부 운영
10.2.3.11
10.2.3.12
vLAN 설정
망별 IP 할당 | 운영 | 개발/검증
DMZ | 10.2.1.0/24 | 172.17.1.0/24
내부 | 10.2.3.0/24 | 172.17.3.0/24
OCP 관리 | 
방화벽 #1,#2
백본 Switch #1, #2
웹 방화벽
DMZ L4 #1, #2
내부 L4 #1, #2
2. 서버 구성 내역 정의 > 시스템 구성도 (계속)
범례
10G FC
10G UTP
10G FC

## Slide 7
U42 |  |  |  |  | U42
U41 |  |  |  |  | U41
U40 |  |  |  |  | U40
U39 |  |  |  |  | U39
U38 |  |  |  |  | U38
U37 |  |  |  |  | U37
U36 |  |  |  |  | U36
U35 |  |  |  |  | U35
U34 |  |  |  |  | U34
U33 |  |  |  |  | U33
U32 |  |  |  |  | U32
U31 |  |  |  |  | U31
U30 |  |  |  |  | U30
U29 |  |  |  |  | U29
U28 |  |  |  |  | U28
U27 |  |  |  |  | U27
U26 |  |  |  |  | U26
U25 |  |  |  |  | U25
U24 |  |  |  |  | U24
U23 |  |  |  |  | U23
U22 |  |  |  |  | U22
U21 |  |  |  |  | U21
U20 |  |  |  |  | U20
U19 |  |  |  |  | U19
U18 |  |  |  |  | U18
U17 |  |  |  |  | U17
U16 |  |  |  |  | U16
U15 |  |  |  |  | U15
U14 |  |  |  |  | U14
U13 |  |  |  |  | U13
U12 |  |  |  |  | U12
U11 |  |  |  |  | U11
U10 |  |  |  |  | U10
U9 |  |  |  |  | U9
U8 |  |  |  |  | U8
U7 |  |  |  |  | U7
U6 |  |  |  |  | U6
U5 |  |  |  |  | U5
U4 |  |  |  |  | U4
U3 |  |  |  |  | U3
U2 |  |  |  |  | U2
U1 |  |  |  |  | U1
인터넷 선 2가닥
30A 전원 2가닥
U42 |  |  |  |  | U42
U41 |  |  |  |  | U41
U40 |  |  |  |  | U40
U39 |  |  |  |  | U39
U38 |  |  |  |  | U38
U37 |  |  |  |  | U37
U36 |  |  |  |  | U36
U35 |  |  |  |  | U35
U34 |  |  |  |  | U34
U33 |  |  |  |  | U33
U32 |  |  |  |  | U32
U31 |  |  |  |  | U31
U30 |  |  |  |  | U30
U29 |  |  |  |  | U29
U28 |  |  |  |  | U28
U27 |  |  |  |  | U27
U26 |  |  |  |  | U26
U25 |  |  |  |  | U25
U24 |  |  |  |  | U24
U23 |  |  |  |  | U23
U22 |  |  |  |  | U22
U21 |  |  |  |  | U21
U20 |  |  |  |  | U20
U19 |  |  |  |  | U19
U18 |  |  |  |  | U18
U17 |  |  |  |  | U17
U16 |  |  |  |  | U16
U15 |  |  |  |  | U15
U14 |  |  |  |  | U14
U13 |  |  |  |  | U13
U12 |  |  |  |  | U12
U11 |  |  |  |  | U11
U10 |  |  |  |  | U10
U9 |  |  |  |  | U9
U8 |  |  |  |  | U8
U7 |  |  |  |  | U7
U6 |  |  |  |  | U6
U5 |  |  |  |  | U5
U4 |  |  |  |  | U4
U3 |  |  |  |  | U3
U2 |  |  |  |  | U2
U1 |  |  |  |  | U1
DL560
DL560
DL380
DL560
DL560
DL560
DL560
DL560
DL560
DL560
DL560
DL380
30A 전원 4가닥
9U
8U
VSP Onefile32#1
(3U)
SMU관리서버(1U)
내부 NW 스위치(1U)
VSP Onefile32#2
(3U)
7U
VSP E590H
Controller(2U)
VSP E590H
DISK BOX(4U)
VSP E590H
Controller(2U)
VSP E590H
DB60(4U)
VSP E590H
DBS(2U)
G610 SAN
30A 전원 4가닥
DL380
DL380
R640
R640
시큐아이 방화벽#1
시큐아이 방화벽#2
DMZ 웹 방화벽
외부 L4 스위치
#1, #2
내부 L4 스위치
#1, #2
서버 접근제어
DB 접근제어
백본 스위치 #1
백본 스위치 #2
 HEnergy 통합운영계/통합정보 시스템 Rack 실장도
운영 DB 서버
#1, #2
(bare Metal)
개발 DB 서버
(bare Metal)
검증 DB 서버
(bare Metal)
Control
Planes * 2
(관리 node)
Worker node
* 5
(VM 구성)
San Switch
#1, #2
VSPE590H 백업 스토리지
VSP NAS
모듈 #1, #2
VSP 운영
스토리지
2. 서버 구성 내역 정의 > 시스템 구성도 (계속)

## Slide 8
 HEnergy 통합운영계 가상화 운영/개발 Worker 노드 구성 내역
업무 구분 (대) | 업무 구분 (중) | 운영 |  |  | 개발/검증 |  | 
 |  | 외부(DMZ) | 내부(INT) | 운영 서버 | 외부(DMZ) | 내부(INT) | 개발/검증계 서버
통합운영계 | WEB | O |  | 통합운영계 WEB #1,#2 (8C/32G) | O |  | 통합운영계 WEB 개발/검증(4C/16G)
 | WAS 1) 2) |  | O | WAS #1, #2 (12C/64G) |  | O | WAS 개발 (8C/16G)
통합운영계 | 모바일 WEB |  | O | 모바일 WEB 운영 #1, #2 (2C/8G) |  | O | 모바일 WEB 개발(2C/8G), 모바일 WEB 검증(2C/8G)
통합운영계 | SSO |  | O | SSO #1, #2 (4C/64G) |  | O | SSO 개발 (2C/64G)
통합운영계 | EAI 1) | O |  | EAI 내/외부 #1, #2 (2C/32G) | O |  | EAI 내/외부 #1, #2 (2C/32G)
통합운영계 | EDMS |  | O | EDMS (8C/32G) |  | O | EDMS 개발 (8C/32G)
통합운영계 | 형상 관리 |  |  | - |  | O | 형상관리개발(8C/16G)
가상화 운영 / 개발 /검증 (Worker)
DL560 G11 ( 4P 128C/1T mem , VM 구성) * 5
EAI 서버는 통합운영계 WAS, 통합정보 ERP/GW 서버와 통신함
Report Designer (OZ) 는 통합운영계 WAS 에 포함됨
2. 서버 구성 내역 정의 > Worker 노드 구성 내역

## Slide 9
 HEnergy 통합정보 가상화 운영/개발 Worker 노드 구성 내역
업무 구분 (대) | 업무 구분 (중) | 운영계 |  |  | 개발계 |  |  | 검증계 | 비고
 |  | 외부(DMZ) | 내부(INT) | 서버 | 외부(DMZ) | 내부(INT) | 서버 |  | 
통합정보 | ERP 1) |  | O | 더존 AP (8C/64G) |  | O | 더존 AP 개발 (8C/64G) |  | 
 | ERP | O |  | 더존 중계(Proxy,4C/32G) |  |  |  |  | 
 | ERP | O |  | 더존 Scrap (4C/32G) |  |  |  |  | 용도 2) Windows 환경
통합정보 | GW 1) (그룹웨어) |  | O | GW 검색 #1, #2 (6C/48G) |  | O | GW 검색 개발 (2C/16G) |  | 
EAI 서버는 통합운영계 WAS, 통합정보 ERP/GW 서버와 통신함
ERP(Enterprise Resource Planning)에서 Scrap은 생산 중 발생하는 불량품이나 폐기되는 자재를 의미, 공정 효율성을 분석하고 비용 절감을 위한 관리
2. 서버 구성 내역 정의 > Worker 노드 구성 내역 (계속)
가상화 운영 / 개발 /검증 (Worker)
DL560 G11 ( 4P 128C/1T mem , VM 구성) * 5

## Slide 10
 HEnergy 통합정보 가상화 운영/개발 Worker 노드 구성 내역
2. 서버 구성 내역 정의 > Worker 노드 구성 내역 (계속)
Hecmsep01
(Windows)
펌뱅킹 운영 (TBD)
hegwsd01
그룹웨어 개발
hegwsp02
그룹웨어 Standby
hemwbp02
모바일 WEB 운영#2
hessod01
SSO 개발
hessop01
SSO #1
hewasd01
통합운영계 WAS 개발
Worker Node #1
Worker Node #5
Worker Node #2
Worker Node #3
Worker Node #4
범용 WEB 개발/검증
hewbid01
통합운영계 WEB 개발/검증
hewbed01
SSO #2
hessop02
더존 AP
hedzapp01
EAI 개발 내/외부 Active #2
heifd02
그룹웨어 Active
hegwsp01
더존 Proxy
hedzpxp01
hewbip02
범용 WEB #2
더존 개발 AP
hedzapd01
더존 Scrap (Windows)
hedzscp01
'EDMS #1
heedmsp01
통합운영계 WEB #1
hewbep01
통합운영계 WAS #1
hewasp01
EAI 내/외부Active #2
heifp02
hebacp01
백업 마스터
통합운영계 WAS 검증
hewasv01
통합운영계 WAS #2
hewasp02
시스템 모니터링
hesmp02
'EDMS #2
heedmsp02
EAI 개발 내/외부 Active #1
heifd01
모바일 WEB 개발
hemwbd01
hewbep02
통합운영계 WEB #2
'EDMS 개발
heedmsd01
'HEnergy PRTG 시스템메니저)
Hesmp01
(Windows)
모바일 WEB 검증
hemwbv01
모바일 WEB 운영#1
hemwbp01
EAI 내/외부 Active #1
heifp01
관리자 PC (Win 11)
Hempcp01
(Windows)
hewbip01
범용 WEB #1
펌뱅킹 개발 (TBD)
Hecmsed01
(Windows)
WAS CMS
(형상배포) 개발
hecmsd01
DNS Master
(mail 서버)
dns01
DNS Slave
dns02

## Slide 11
 HEnergy 통합운영계/통합정보 DB 서버 구성 내역
업무 구분 (대) | 업무 구분 (중) | 운영계 |  |  |  | 개발 / 검증계 |  |  |  | 비고
 |  | 외부 | 내부 | 서버 #1 | 서버 #2 | 외부 | 내부 | 개발 서버 | 검증 서버 | 
통합운영계/통합정보 DB | 서버 |  | O | 통합 시스템 #1 (16C / 64G) Host : HEDBIP01 (10.2.3.11 (RIP) 10.2.3.101 (VIP) ) | 통합 시스템 #2 (16C / 64G) Host : HEDBIP02 (10.2.3.12 (RIP) 10.2.3.102 (VIP) ) |  | O | 개발 (12C / 64G) Host : HEDBD01 (10.2.3.37) | 검증 (8C / 64G) Host : HEDBV01 (10.2.3.58) | 
 | 운영업무 |  | O | ( Active 업무 ) 통합운영계 ERP SSO EDMS | ( Active 업무 ) - EAI GW CMS(펌뱅킹 -TBD) |  |  | 통합운영계 ERP (배포 체크) SSO EDMS EAI GW 메타관리 | 통합운영계 | 배포, 검증 관련 운영 guide 검토 DNS/ERP 토큰, EAI 전환 방안 수립
DB 운영
HA
DL380 G10 #1
( 2P 16C / 128G)
DL380 G10 #2
( 2P 16C / 128G)
DB 개발
DELL R640 #2
( 1P 8C /64G )
DELL R640 #1
( 1P 12C / 64G )
DB 검증
2. 서버 구성 내역 정의 > DB 서버 구성

## Slide 12
 HEnergy 통합운영계/통합정보 DB 서버 이중화 구성도
DB 운영 #1
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
DL380 G10 #1
( 2P 16C / 128G)
DL380 G10 #2
( 2P 16C / 128G)
DB 운영 #2
- EAI
GW
CMS(펌뱅킹, TBD)
백본 스위치 #2
백본 스위치 #1
HA
DB #2 HB | DB #1 iLo | WK #1 iLo | WK #5 iLo | uplink | Interlink
DB #1 HB | DB개발 iLo | WK #2 iLo | CP #1 iLo |  | 
DB #1 HB | DB #2 iLo | WK #3 iLo | CP #2 iLo |  | uplink | Interlink
DB #2 HB | DB 검증 iLo | WK #4 iLo |  |  |  | 
L2 스위치 #2
L2 스위치 #1
iLO
Heart Beat
범례
서비스
iLo:10.2.5.201
H.B: 10.2.5.151
Teaming
vip : 10.2.3.101
Rip : 10.2.3.11
iLo:10.2.5.202
H.B: 10.2.5.152
Teaming
2. 서버 구성 내역 정의 > DB 서버 구성 (계속)
vip : 10.2.3.102
Rip : 10.2.3.12

## Slide 13
 HEnergy 통합운영계/통합정보 DB 서버 구성 (계속)
설치구분 | 운영DB#1 서버 | 운영DB#2 서버 | 개발DB 서버 | 검증 DB 서버
hostname | HEDBIP01 | HEDBIP02 | HEDBD01 | HEDBV01
IP | 10.2.3.11 ( vip : 10.2.3.101 ) | 10.2.3.12 ( vip : 10.2.3.102 ) | 10.2.3.37 | 10.2.3.58
ORACLE_HOME | /sw/oracle/19c | /sw/oracle/19c | /sw/oracle/19c | /sw/oracle/19c
ORACLE_SID | hebsp | hegwp | hebsd | hebsv
LISTENER명 | LISTENER_BS | LISTENER_GW | LISTENER | LISTENER
LISTENER port | 7521 | 7522 | 7521 | 7521
Datafile 위치 | /bsdata01 | /gwdata01 | /DBD01 | /DBV01
Archive log 위치 | /bsdata01/arch | /gwdata01/arch | /DBD01/arch | /DBV01/arch
characterset | AL32UTF8 | AL32UTF8 | AL32UTF8 | AL32UTF8
SGA / PGA | 30G / 10G | 30G / 10G | 18G / 6G | 18G / 6G
DB 서버 계정 | EDMS_OWN, ECM_OWN : EDMS사용자 INITECH : SSO 사용자 BS_APP : 통합 운영계 사용자 HR_OWN / hr0501! -- HR OWNER 계정 HR_APP / hr0501! -- HR APP 사용계정 | FEB, IIM : EAI(esb) 사용자 xclickr31_henergy : 그룹웨어 사용자 |  | 
2. 서버 구성 내역 정의 > DB 서버 구성 (계속)

## Slide 14
 Henergy 통합운영계 시스템
통합운영계 시스템 (FrameQ) 구성도
2. 서버 구성 내역 정의 > 업무별 서버 구성도
형상관리 서버
SVN
Jenkins
통합운영계 WAS #1
JEUS
운영 DB (A-S)
Oracle 19C
DMZ 운영 (DMZ L4 #1, #2)
통합운영계 WAS #2
JEUS
운영 DB (S-A)
Oracle 19C
통합운영계 WEB
개발/검증
WebtoB
통합운영계 WAS개발
JEUS
개발 DB
Oracle 19C
검증 DB
Oracle 19C
DMZ 개발/검증
통합운영계 WAS 검증
JEUS
모바일 WEB 검증
WebtoB
모바일 WEB 개발
WebtoB
통합운영계 WEB #1(A)
WebtoB
통합운영계 WEB #2(A)
WebtoB
모바일 WEB #1(A)
WebtoB
모바일 WEB #2(A)
WebtoB
내부 개발/검증
Big2Core
내부 운영
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
EAI
GW
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
EAI
GW
메타관리
통합운영계

## Slide 15
 Henergy 통합운영계 시스템 (계속)
2. 서버 구성 내역 정의 > 업무별 서버 구성도 (계속)
DMZ 운영 ( DMZ L4 #1, #2 )
EAI
내/외부 #1(A)
WebtoB, JEUS
EAI
내/외부 #2(A)
WebtoB, JEUS
EAI 개발
내/외부 #1(A)
WebtoB, JEUS
EAI 개발
내/외부 #2(A)
WebtoB, JEUS
운영 DB (A-S)
Oracle 19C
운영 DB (S-A)
Oracle 19C
개발 DB
Oracle 19C
범용 WEB
개발/검증
WebtoB
DMZ 개발
SSO 개발
JEUS
EDMS 개발
JEUS
범용 WEB #1(A)
WebtoB
범용 WEB #2(A)
WebtoB
내부 운영 (내부 L4 #1, #2)
SSO #1 (A)
JEUS
EDMS #1
JEUS
SSO #2 (A)
JEUS
DMZ 개발( DMZ L4 #1, #2 )
EAI
GW
EDMS
ERP
SSO
GW
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
EDMS #1
JEUS
내부 개발
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
EAI
GW
메타관리
통합운영계 시스템 (EAI, EDMS, SSO) 구성도

## Slide 16
 Henergy 통합정보 시스템
2. 서버 구성 내역 정의 > 업무별 서버 구성도 (계속)
DMZ 운영 (DMZ L4 #1, #2 )
운영 DB (A-S)
Oracle 19C
운영 DB (S-A)
Oracle 19C
개발 DB
Oracle 19C
범용 WEB
개발/검증
WebtoB
DMZ 개발
GW 개발
JEUS
더존 개발 AP
JEUS
범용 WEB #1(A)
WebtoB
범용 WEB #2(A)
WebtoB
더존(ERP) Proxy
WebtoB
더존(ERP) Scrap
Windows
더존(ERP) AP
JEUS
DMZ 운영
내부 운영
내부 운영 ( 내부 L4 #1, #2)
GW 검색 (A)
JEUS
GW 검색 (S)
JEUS
내부 개발
EDMS
ERP
SSO
GW
EAI
GW
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
통합운영계
EDMS
ERP
SSO
EAI
GW
메타관리
통합정보 시스템 (ERP, 그룹웨어 )

## Slide 17
구분 | 1안. 내부 DNS |  | 2안. 외부 DNS (Google DNS) | 
 | 장단점 | 내 용 | 장단점 | 내 용
보안 | O | 내부 시스템의 도메인 정보가 외부에 공개되지 않음 내부 네트워크 및 서버 보호 가능 | X | 내부 시스템의 도메인 정보가 외부에 노출될 위험 있음 외부 DNS가 해킹 또는 DNS 스푸핑 공격을 받을 가능성이 있음
응답 속도 | O | 사내 네트워크에서 직접 요청을 처리하므로 응답 속도가 빠름 외부 DNS보다 트래픽 부하가 적음 | X | 외부 DNS 서버의 위치 및 상태에 따라 응답 속도가 느려질 수 있음 내부 시스템 간 통신에도 외부 DNS 사용으로 불필요한 네트워크 비용이 발생
내부 네트워크 최적화 | O | 사내 서비스(예: 사내 메일 서버, 파일 서버) 접근 시 내부 IP를 사용하여 최적화 가능 트래픽이 외부로 나가지 않아 네트워크 비용 절감 | X | 고급 기능(예: 로드 밸런싱, 보안 기능)을 사용하려면 비용 발생 가능
맞춤형 도메인 네임 구성 | O | 조직 내부 정책에 맞춰 원하는 도메인 구조를 설정 가능 내부 전용 서브도메인 관리 용이 | X | 다중 데이터센터 및 Anycast 기술을 활용하여 장애시에도 정상적인 네임 해석 가능 CDN과 연계하여 성능 최적화 가능
관리 부담 | X | 내부 DNS 서버를 직접 관리해야 하므로 운영 비용 증가 장애 발생 시 내부 네트워크 전체에 영향 미칠 가능성 있음 | O | 외부 DNS 서비스(Google DNS 등) 활용시 유지보수 부담이 줄어듦 장애 대응 및 보안 패치 등이 서비스 제공업체에 의해 관리됨
고가용성 | X | 내부 DNS 서버 장애 시 시스템 전체의 DNS 해석이 불가능 이를 방지하기 위해 다중 DNS 서버 운영 필요 | O | 다중 데이터센터 및 Anycast 기술을 활용하여 장애시에도 정상적인 네임 해석 가능 CDN과 연계하여 성능 최적화 가능
DDoS 방어 | X | 별도의 DDoS 방어 기능 구축 필요 | O | 외부 DNS 서비스는 DDoS 방어 기능이 포함된 경우가 많아 보안이 향상됨 트래픽이 분산되어 대규모 공격을 견딜 수 있음
외부 네트워크 연결 | X |  | O | 외부에서 접근해야 하는 웹사이트, API, 이메일 서비스 등에 최적화 글로벌 DNS 서버를 활용하여 가용성과 성능 보장
2. 서버 구성 내역 정의 > DNS 구성 방안 검토
 통합운영계/통합정보 시스템에 대한 내부 DNS와 외부 DNS의 구성 방식을 검토하여, 내부 DNS 방식 선정

## Slide 18
2. 서버 구성 내역 정의 > DNS 구성 방안 검토 (계속)
 HEnergy 통합운영계/통합정보 시스템 내/외부 DNS 구성 내역
구분 | 외부 DNS (xxx.henergy.solar) |  |  |  | 내부 DNS (xxx.henergy.solar) |  |  | 
 | Domain | 공인 ip | L4사용 | NAT IP | Domain | ip | L4사용 | 비고
EAI | api | 220.95.212.210 | L4 |  | eai | 10.2.1.70 | L4 | 
 | api1 | 220.95.212.208 |  |  | eai1 | 10.2.1.39 |  | 
 | api2 | 220.95.212.209 |  |  | eai2 | 10.2.1.40 |  | 
 | apid | 220.95.212.223 | L4 |  | eaid | 172.17.1.72 | L4 | 개발망
 | apid1 | 220.95.212.221 |  |  | eaid1 | 172.17.1.59 |  | 개발망
 | apid2 | 220.95.212.222 |  |  | eaid2 | 172.17.1.64 |  | 개발망
ERP | erp | 220.95.212.198 |  | 10.2.1.16 | ierp | 10.2.3.35 |  | 
 | erpd | 220.95.212.213 |  | 172.17.1.46 | ierpd | 172.17.3.57 |  | 개발망
 | erp-proxy | 220.95.212.206 |  |  | ierp-proxy | 10.2.1.36 |  | 
 | erp-rpa | 220.95.212.207 |  |  | ierp-rpa | 10.2.1.38 |  | 
그룹웨어 | gw | 220.95.212.198 | L4 | 10.2.1.16 | igw | 10.2.3.71 | L4 | 8088,18088,28088,38088
 | gw1 | 220.95.212.196 |  | 10.2.1.14 | igw1 | 10.2.3.41 |  | 
 | gw2 | 220.95.212.197 |  | 10.2.1.15 | igw2 | 10.2.3.42 |  | 
 | gwd | 220.95.212.213 |  | 172.17.1.46 | igwd | 172.17.3.60 |  | 개발망
 | mgw | 220.95.212.198 | L4 | 10.2.1.16 | imgw | 10.2.3.71 | L4 | 
 | mgw1 | 220.95.212.196 |  | 10.2.1.14 | imgw1 | 10.2.3.41 |  | 
 | mgw2 | 220.95.212.197 |  | 10.2.1.15 | imgw2 | 10.2.3.42 |  | 
 | mgwd | 220.95.212.213 |  | 172.17.1.46 | imgwd | 172.17.3.60 |  | 개발망
EDMS | mydrive | 220.95.212.198 |  | 10.2.1.16 | imydrive | 10.2.3.51 |  | 
 | mydrived | 220.95.212.213 |  | 172.17.1.46 | imydrived | 172.17.3.65 |  | 개발망

## Slide 19
 HEnergy 통합운영계/통합정보 시스템 내/외부 DNS 구성 내역 (계속)
구분 | 외부 DNS (xxx.henergy.solar) |  |  |  | 내부 DNS (xxx.henergy.solar) |  |  | 
 | Domain | 공인 ip | L4사용 | NAT IP | Domain | ip | L4사용 | 비고
차세대 영업관리 | hen | 220.95.212.201 | L4 | 10.2.1.19 | ihen | 10.2.3.20 | L4 | 9090,9091,28088
 | hen1 | 220.95.212.199 |  | 10.2.1.17 | ihen1 | 10.2.3.21 |  | 
 | hen2 | 220.95.212.200 |  | 10.2.1.18 | ihen2 | 10.2.3.22 |  | 
 | hend | 220.95.212.214 |  | 172.17.1.47 | ihend | 172.17.3.48 |  | 개발망
 | henv | 220.95.212.214 |  | 172.17.1.47 | ihenv | 172.17.3.55 |  | 개발망
 | oz | 220.95.212.201 | L4 | 10.2.1.19 | ioz | 10.2.3.20 | L4 | 
 | oz1 | 220.95.212.199 |  | 10.2.1.17 | ioz1 | 10.2.3.21 |  | 
 | oz2 | 220.95.212.200 |  | 10.2.1.18 | ioz2 | 10.2.3.22 |  | 
 | ozd | 220.95.212.214 |  | 172.17.1.47 | iozd | 172.17.3.48 |  | 개발망
 | ozv | 220.95.212.214 |  | 172.17.1.47 | iozv | 172.17.3.55 |  | 개발망
Mobile Web | mobi | 220.95.212.241 | L4 | 10.2.1.74 |  |  |  | 443
 | mobi1 | 220.95.212.242 |  | 10.2.1.75 |  |  |  | 
 | mobi2 | 220.95.212.243 |  | 10.2.1.76 |  |  |  | 
 | mobid | 220.95.212.217 |  | 172.17.1.75 |  |  |  | 
 | mobiv | 220.95.212.218 |  | 172.17.1.76 |  |  |  | 개발망
SSO | sso | 220.95.212.198 | L4 | 10.2.1.16 | isso | 10.2.3.73 | L4 | 8088,18088,28088
 | sso1 | 220.95.212.196 |  | 10.2.1.14 | isso1 | 10.2.3.61 |  | 
 | sso2 | 220.95.212.197 |  | 10.2.1.15 | isso2 | 10.2.3.62 |  | 
 | ssod | 220.95.212.213 |  | 172.17.1.46 | issod | 172.17.3.63 |  | 개발망
2. 서버 구성 내역 정의 > DNS 구성 방안 검토 (계속)

## Slide 20
3. 스토리지 내역 정의
주센터
NL SAS POOL
Ethernet 10G
VSPE590H 운영 스토리지
FC 32Gbps
NAS 서비스 망
VSPE590H 백업 스토리지
SAN SW1
SAN SW2
…
106TB
네트워크 SW2
네트워크 SW1
NAS모듈
VSP ONE FILE32
DL380
DL380
DL560
DL560
DL560
DL560
Control Plane
Worker Node
OCP v4.16
41TB
74TB
SSD POOL
5A | 6A | 7A | 8A
tg1 | tg2
tg1 | tg2
1A
2A
3A
4A
Unified Storage
(Hitachi VSP E590)
SSD 41T, NLSAS 74T ( 총 115TB)
Block SSD 41TB(boot),
Block NLSAS 44TB(Data), NAS 30 TB
 HEnergy 통합운영계/통합정보 스토리지 시스템
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 21
3. 스토리지 내역 정의
 통합운영계/통합정보 스토리지 시스템 볼륨 구성
HDD Information |  |  |  |  |  | 
HDD Size | Real Size (GB) | RPM | Type | Data/Spare/Free | SFF/LFF/FMD | Count
14TB | 12765.17 | ∞ | SAS | Data | LFF | 8
14TB | 12765.17 | ∞ | SAS | Spare | LFF | 2
3.8TB | 3521.25 | ∞ | SAS | Data | SFF | 14
3.8TB | 3521.25 | ∞ | SAS | Spare | SFF | 1
Pool Information |  |  |  | 
Pool Name | Pool ID | Pool Capacity | 용도 | HDD Type
Pool0 | 0 | 41 TB | VM boot disk | SSD
Pool1 | 1 | 74 TB | SAN, NAS Data | NL SAS
Volume Type | Host | 할당 내역 | 비고
SSD 41TB (LUN Per 100G) | OCP VM OS 용도 전량 할당 | LUN 33개 VM 할당 | 
NL SAS 41TB | OCP VM Data 용도 | VM 별 개별 할당 | 
NL SAS 30TB (File Per 500G) | OCP VM NAS 용도 할당 | File 40개 OCP mount | 
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 22
3. 스토리지 내역 정의
 SAN Switch 구성도
ctl1
ctl2
E590 스토리지(service)
1a
2a
4
0
2
12
13
Worker01
(가상서버 01)
6
8
5
1
3
7
9
10
15
11
14
HEDBD01
(개발DB)
HEDBV01
(검증DB)
HEDBIP01
(운영DB#1)
4
0
2
12
13
6
8
5
1
3
7
9
10
15
11
14
Top SAN Switch
Bottom SAN Switch
2_0
5_0
2_0
5_0
2_0
5_0
2_0
5_0
2_0
5_0
2_1
2_1
1_0
2_1
5_1
2_2
2_2
3_0
2_1
5_1
2_1
5_1
2_1
5_1
2_1
5_1
1_0
3_0
3a
4a
HEDBIP02
(운영DB#2)
Worker02
(가상서버 02)
Worker03
(가상서버 03)
Worker04
(가상서버 04)
Worker05
(가상서버 05)
Port
Slot_Port
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 23
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 네트웍 시스템
KT IDC
A-S 인터넷 2 회선
공인 시리얼 구간
121.156.103.112/29
103.116
103.118
차세대 (10.2.0.0/16)
DMZ 구간네트워크
10.2.10.0/24
DMZ
10.2.1.0/24 (운영)
172.17.1.0/24 (개발/검증)
INT
10.2.3.0/24 (운영)
172.17.3.0/24(개발/검증)
MGMT
10.2.5.0/24
네트워크 대역
DMZ 네트워크
10.2.1.0/24
172.17.1.0/24
D380 * 2대 (관리)
INT #1
INT #2
MGMT
#1
MGMT
#2
D560 * 5대 (가상화)
DMZ #1
INT
#1
DMZ #2
INT
#2
MGMT
#1
MGMT
#2
D380 * 2대 (DB 운영)
INT #1
INT #2
MGMT
#1
MGMT
#2
R460 * 2대 (DB 개발/검증)
INT #1
INT #2
MGMT
#1
MGMT
#2
DB
접근제어
서버
접근제어
10.2.1.242
10.2.1.241
시큐아이 방화벽
(BLUEMAX NGF 2100B)
백본 스위치#1
(TiFRONT-BS9805)
웹방화벽
(WEBFRONT-K5600 )
3.240/24
DMZ L4#1
(PAS-K5200)
1.252/24
DMZ L4#2
(PAS-K5200)
1.253/24
백본 스위치#2
(TiFRONT-BS9805)
에이치에너지 공인IP대역
220.95.212.192/26
220.95.212.193 ~ 220.95.212.254
(62개 사용가능)
fw vip
121.156.103.114
10.2.0.1
10.2.10.1
10.2.10.2
10.2.0.3
10.2.0.2
10.2.10.3
B/B
0.254
3.254
5.254
INT L4(원암)
(PAS-K5200)
3.248/24
INT L4(원암)
(PAS-K5200)
3.249/24
NAS 모듈 * 2
INT #1
INT #2
MGMT
#1
MGMT
#2
INT 네트워크
10.2.3.0/24
172.17.3.0/24
B/B VSU 구성(가상 스위치)
INT 구간네트워크
10.2.0.0/24

## Slide 24
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 백본 포트맵
 | 1/2/1 | 1/2/3 | 1/2/5 | 1/2/7 | 1/2/9 | 1/2/11 | 1/2/13 | 1/2/15 |  | 1/2/17 | 1/2/19 | 1/2/21 | 1/2/23 | 1/2/25 | 1/2/27 | 1/2/29 | 1/2/31 |  |  |  | 
10G SFP -> | FW#1 port 2 VLAN 200 | INT L4 port 1 VLAN 173,230 | STORAGE#1 port 1 VLAN 230 | STORAGE#2 port 1 VLAN 230 | VLAN 230 | DL560 #1 10G UTP 4H_P0 VLAN 250 | DL560 #3 10G UTP 4H_P0 VLAN 250 | DL560 #5 10G UTP 4H_P0 VLAN 250 | 10G SFP -> | DL380 #1 H1_P0 VLAN 250 | DL380 #1 H1_P1 VLAN 230 | DL560 #1 H1_P1 VLAN 173, 230 | DL560 #3 H1_P1 VLAN 173, 230 | DL560 #5 H1_P1 VLAN 173, 230 | 물리 개발DB 서버 VLAN 173 | 물리 운영 DB 서버#1 VLAN 230 | BB#2 port 31 HA #1 | 40G QSFP -> | 40G QSFP+ | 40G QSFP+ | 
 | VLAN 200 | VLAN 173,230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | DL560 #2 10G UTP 4H_P0 VLAN 250 | DL560 #4 10G UTP 4H_P0 VLAN 250 | VLAN 230 |  | DL380 #2 H1_P0 VLAN 250 | DL380 #2 H1_P1 VLAN 230 | DL560 #2 H1_P1 VLAN 173, 230 | DL560 #4 H1_P1 VLAN 173, 230 | VLAN 230 | 물리 검증 DB 서버 VLAN 173 | 물리 운영 DB 서버#2 VLAN 230 | BB#2 port 32 HA #2 |  | 40G QSFP+ | 40G QSFP+ | 
 | 1/2/2 | 1/2/4 | 1/2/6 | 1/2/8 | 1/2/10 | 1/2/12 | 1/2/14 | 1/2/16 |  | 1/2/18 | 1/2/20 | 1/2/22 | 1/2/24 | 1/2/26 | 1/2/28 | 1/2/30 | 1/2/32 |  |  |  | 
 | 1/3/1 | 1/3/3 | 1/3/5 | 1/3/7 | 1/3/9 | 1/3/11 | 1/3/13 | 1/3/15 | 1/3/17 | 1/3/19 | 1/3/21 | 1/3/23 |  | 1/3/25 | 1/3/27 | 1/3/29 | … | … | …. | 1/3/47 | 
1G UTP -> | STORAGE#1(관리) port 2 VLAN 250 | STORAGE#3(관리) port 1 VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 230 | DMZ WAF port 17 VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | 1G SFP-> | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | 
 | STORAGE#2(관리) port 2 VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | DB세이퍼 미러포트 VLAN 90 |  | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | 
 | 1/3/2 | 1/3/4 | 1/3/6 | 1/3/8 | 1/3/10 | 1/3/12 | 1/3/14 | 1/3/16 | 1/3/18 | 1/3/20 | 1/3/22 | 1/3/24 |  | 1/3/26 | 1/3/28 | 1/3/30 | …. | …. | …. | 1/3/48 | 
 | 2/2/1 | 2/2/3 | 2/2/5 | 2/2/7 | 2/2/9 | 2/2/11 | 2/2/13 | 2/2/15 |  | 2/2/17 | 2/2/19 | 2/2/21 | 2/2/23 | 2/2/25 | 2/2/27 | 2/2/29 | 2/2/31 |  |  |  | 
10G SFP -> | FW#2 port 2 VLAN 200 | INT L4 port 2 VLAN 173,230 | STORAGE#1 port 3 VLAN 230 | STORAGE#2 port 3 VLAN 230 | VLAN 230 | DL560 #1 10G UTP 4H_P1 VLAN 250 | DL560 #3 10G UTP 4H_P1 VLAN 250 | DL560 #5 10G UTP 4H_P1 VLAN 250 | 10G SFP -> | DL380 #1 H3_P0 VLAN 250 | DL380 #1 H3_P1 VLAN 230 | DL560 #1 H1_P3 VLAN 173, 230 | DL560 #3 H1_P3 VLAN 173, 230 | DL560 #5 H1_P3 VLAN 173, 230 | 물리 개발DB 서버 VLAN 173 | 물리 운영 DB 서버#1 VLAN 230 | BB#2 port 31 HA #1 | 40G QSFP -> | 40G QSFP+ | 40G QSFP+ | 
 | VLAN 200 | VLAN 173,230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | DL560 #2 10G UTP 4H_P1 VLAN 250 | DL560 #4 10G UTP 4H_P1 VLAN 250 | VLAN 230 |  | DL380 #2 H3_P0 VLAN 250 | DL380 #2 H#_P1 VLAN 230 | DL560 #2 H1_P3 VLAN 173, 230 | DL560 #4 H1_P3 VLAN 173 ,230 | VLAN 230 | 물리 검증 DB 서버 VLAN 173 | 물리 운영 DB 서버#2 VLAN 230 | BB#2 port 31 HA #2 |  | 40G QSFP+ | 40G QSFP+ | 
 | 2/2/2 | 2/2/4 | 2/2/6 | 2/2/8 | 2/2/10 | 2/2/12 | 2/2/14 | 2/2/16 |  | 2/2/18 | 2/2/20 | 2/2/22 | 2/2/24 | 2/2/26 | 2/2/28 | 2/2/30 | 2/2/32 |  |  |  | 
 | 2/3/1 | 2/3/3 | 2/3/5 | 2/3/7 | 2/3/9 | 2/3/11 | 2/3/13 | 2/3/15 | 2/3/17 | 2/3/19 | 2/3/21 | 2/3/23 |  | 2/3/25 | 2/3/27 | 2/3/29 | … | … | …. | 2/3/47 | 
1G UTP -> | STORAGE#1(관리) port 4 VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | 1G SFP -> | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | 
 | STORAGE#2(관리) port 4 VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 250 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 | VLAN 230 |  | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | VLAN 1 | 
 | 2/3/2 | 2/3/4 | 2/3/6 | 2/3/8 | 2/3/10 | 2/3/12 | 2/3/14 | 2/3/16 | 2/3/18 | 2/3/20 | 2/3/22 | 2/3/24 |  | 2/3/26 | 2/3/28 | 2/3/30 | …. | …. | …. | 2/3/48 | 
백본 #1
백본 #2

## Slide 25
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 DMZ L4 포트맵
DMZ L4 #1
DMZ L4 #2
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
10G SFP-> | DMZ WAF port 7 vlan 171,210 | vlan 171,210 | DL 560 #1 H1_P0 vlan 171,210 | DL 560 #3 H1_P0 vlan 171,210 | DL 560 #5 H1_P0 vlan 171,210 | vlan 171,210 | 서버 접근제어 port 1 vlan 210 | vlan 171,210 | 
 | vlan 171,210 | vlan 171,210 | DL 560 #2 H1_P0 vlan 171,210 | DL 560 #4 H1_P0 vlan 171,210 | vlan 171,210 | vlan 171,210 | DB 접근제어 port 1 vlan 210 | L4#2 port 16 vlan 171,210 | 
 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
10G SFP-> | DMZ WAF port 8 vlan 171,210 | vlan 171,210 | DL 560 #1 H1_P2 vlan 171,210 | DL 560 #3 H1_P2 vlan 171,210 | DL 560 #5 H1_P2 vlan 171,210 | vlan 171,210 | 서버 접근제어 port 2 vlan 210 | vlan 171,210 | 
 | vlan 171,210 | vlan 171,210 | DL 560 #2 H1_P2 vlan 171,210 | DL 560 #4 H1_P2 vlan 171,210 | vlan 171,210 | vlan 171,210 | DB 접근제어 port 2 vlan 210 | L4#1 port 16 vlan 171,210 | 
 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 

## Slide 26
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 INT(내부) L4 포트맵
INT(내부) L4 #1
INT(내부) L4 #2
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
10G SFP-> | B/B#1 port 1/2/3 vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | 
 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | L4#2 INTERLINK PORT 16 vlan 90 | 
 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
10G SFP-> | B/B#2 port 2/2/3 vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | 
 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | vlan 173,230 | L4#1 INTERLINK PORT 16 vlan90 | 
 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 

## Slide 27
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 방화벽 포트맵
방화벽 #1
방화벽 #2
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 10G SFP-> | KT#1 인터넷회선 121.156.103.116/29 | B/B#1 1/2/1 10.2.0.2/24 | DMZ WAF port 5 10.2.10.2/24 | FW#2 HA port 4 1.1.1.1/30 |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 
1G UTP-> | 관리 포트 192.168.10.10/24 |  | 10G SFP-> |  |  | 1G UTP-> |  |  |  |  | 1G SFP -> |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 10G SFP-> | KT#2 인터넷회선 121.156.103.118/29 | B/B#2 2/2/1 10.2.0.3/24 | DMZ WAF port 6 10.2.10.3/24 | FW#1 HA port 4 1.1.1.2/30 |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 
1G UTP-> | 관리 포트 192.168.10.10/24 |  | 10G SFP-> |  |  | 1G UTP-> |  |  |  |  | 1G SFP -> |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 

## Slide 28
4. 네트워크 구성 방안 정의
 HEnergy 통합운영계/통합정보 DMZ 웹방화벽 포트맵
웹방화벽
 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  | 17 | 19 | 21 | 23 | 
10G SFP-> |  |  | FW#1 port 3 | DMZ L4#1 port 1 |  |  |  |  | 1G UTP-> | B/B #1 port 1/3/15 10.2.3.240/24 |  |  |  | 
 |  |  | FW#2 port 3 | DMZ L4#2 port 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 

## Slide 29
참조) 어플리케이션 개발 온라인 프레임워크 정의 (FrameQ)
Front UI Layer
Admin UI Layer
nexacro
nexacro
java
Service
java
Service
java
Service
xml
SQL Query
DBMS
Oracle
DBMS
SAP
Web Layer
Service Layer
Data Access Layer
Interceptor
Message Format
Nexacro Adaptor
Authority
Exception
Handling
JDBC
Transaction
java
Request Handling
Validation
Service Call
Response Handling
Integration Layer
ESB/HTTP/FILE
SYSTEM
Legacy
SYSTEM
Third-Party
UI Adaptor
HTTPS
HTTP/HTTPS
HTML5/CSS3
FrameQ
Common Utilities
Log
Multi Language
Exception
eGov
framework
Data Access
Integration
Web
AOP
 어플리케이션 개발 프레임워크 FrameQ 정의
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.

## Slide 30
java
Service
java
Service
java
Service
xml
SQL Query
DBMS
Oracle
DBMS
SAP
Application Layer
Service Layer
Data Access Layer
JDBC
Transaction
FrameQApp.java
Validation
Service Call
Integration Layer
ESB/HTTP/FILE
SYSTEM
Legacy
SYSTEM
Third-Party
Shell
FrameQ Batch
Common Utilities
Log
Multi Language
Exception
eGov Batch Boot
Data Access
Integration
AOP
참조) 어플리케이션 개발 배치 아키텍쳐 정의
1. TA Assessment
1.1.3 아키텍쳐정의
어플리케이션 개발 프레임워크 FrameQ Batch를 정의합니다.
Linux OS
Cron Job
FrameQ
BatchController
web
Spring Batch
AsyncRestTemplate
async
Dynamic log
Notes: 에이치에너지의 분석에 문제점은
- 현재 사용중인 분석 시스템의 느린 응답 속도, 데이터 불일치로 인한 개선 및 고도화 요구
등 IT 측면의 이슈와
정형/비정형 report에 많은 시간이 소요되고 있으며
사업 성장에 따른 새로운 DW 구축 필요성
등의 업무측면의 이슈가 되어 이 사업이 필요하게 되었습니다.
따라서, 이 사업은 다음 3가지 목표가 있습니다
최적의 시스템 구축
In-Memory DB, 신규 서버 도입, 통합 데이터 아키텍처 구성으로 고가용성 dw 인프라를 구축하는 것 입니다
모델링 기반 데이터 분석
표준화 관리를 통해, 분석 데이터의 품질, 일관성, 정확성 확립하는 것 입니다
분석기능 향상
정형/비정형데이터 분석 및 과거 트랜드, 이슈에 대한 분석 등을 구축하는 것 입니다.